## Slide 1: PATS
Program for Analysis and
Translation of Signs
Progetto IEIM
Virginia Galli & Tommaso Chiarandini
Ingegneria Biomedica, Politecnico di Milano
A.A. 2015-2016

## Slide 2: Da cosa nasce l’idea del nostro progetto?
Importanza della comunicazione
I segni della comunicazione
Mutismo Incomunicabilità
Siamo partiti da questo problema con la volontà di ideare una soluzione; un ponte, un path per collegare questi due mondi
mancanza di uno strumento
di interconnessione
PATS
un traduttore del linguaggio dei segni

## Slide 3: Analisi del problema
DIVIDIAMOLO IN SOTTOPROBLEMI:
Raccolta dei dati
Creazione di un dizionario
Riconoscimento dei gesti

## Slide 4: Raccolta dati
Primo approccio al problema
Che risultato vogliamo ottenere?
Abbiamo deciso di creare un primo prototipo del dispositivo che fosse in grado di riconoscere due sole parole: ‘Ciao’ e ‘Mondo’.
Video che mostra come dire
nel linguaggio dei segni
«Ciao Mondo»

## Slide 5: Raccolta Dati
Scelta del sensore adatto
Ci siamo concentrati sulla scelta più corretta ed efficace del sensore da utilizzare; e su quale tra le informazioni fornite selezionare come più efficace per il riconoscimento dei gesti da noi selezionati.
Grove – IMU 10DOF
Dispositivo di MotionTracking a 9 assi che combina un accellerometro (3 assi), un giroscopio (3 assi) e un magnetometro (3 assi).
Per la nostra analisi ci siamo concentrati sul contributo del giroscopio!

## Slide 6
Collegamento tra la board Zybo
ed il sensore IMU
Abbiamo utilizzato per il raccoglimento e manipolazione dei dati la board Zybo, sulla quale abbiamo scritto e eseguito il nostro programma

## Slide 7
Abbiamo creato 3 liste di Python dove salvare i valori/dati in ingresso del sensore
Raccogliamo dati per un tempo inserito dall’utente nella variabile acq e li salviamo nelle specifiche liste
Codice per estrarre e raccogliere i dati:

## Slide 8: Dizionario
Creazione database esterno al
programma contenente le parole riferite a determinate chiavi
Necessità dizionario di parole conosciute dal programma
Abbiamo creato il nostro dizionario specifico con la classe dizionario di Python
Perché?
Come?

## Slide 9: Riconoscimento dei segni
Test
Scelta del metodo di riconoscimento:
Raccolta di dati su pattern specifici per l’identificazione dei template, successiva selezione delle rilevazioni più significative.
METODO DEL TEMPLATE

## Slide 10
Nel nostro caso specifico…
Ciao
Mondo
Contributo del giroscopio sull’asse z
in funzione del tempo
Contributo del giroscopio sull’asse x
in funzione del tempo

## Slide 11
Prevede la cross-correlazione tra il template e i dati raccolti e la ricerca dei picchi di correlazione con una soglia di riconoscimento
Implementazione e risoluzione problemi
Utilizzando la funzione di Scipy correlate, tempi
di elaborazione molto lenti
RISOLUZIONE:
correlazione manuale e scelta del valore corrispondente alla perfetta sovrapposizione
CORRELAZIONE
Metodo del template

## Slide 12
Riconoscimento di soglie che potessero essere univoche per il riconoscimento di un determinato gesto; le abbiamo determinate sperimentalmente a seguito di varie prove in laboratorio
SOGLIE E RICONOSCIMENTO
Codice per stampare a video le parole riconosciute
concatenate sequenzialmente

## Slide 13: Interfaccia utente
Per rendere comodamente accessibile il programma abbiamo creato dei bottoni per la raccolta, traduzione e plottaggio dei dati.
Codice utilizzato per la creazione dei bottoni:

## Slide 14: Codice finale

## Slide 18: Potenzialità
Passare ad una traduzione dei dati simultanea al loro raccoglimento;
Utilizzo incrociato di più sensori (EMG, IMU, ecc..) per migliorare la specificità dei riconoscimenti;
Arricchimento del dizionario e dei rispettivi pattern;
Utilizzo del programma per la creazione un dispositivo mobile.

## Slide 19
Speriamo che il nostro messaggio vi sia arrivato!
GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
virginiagalli18@gmail.com
tommaso.chiarandini@gmail.com
PATS project
se così non fosse o per qualsiasi domanda….contattateci!